## Slide 1: Escuela Superior de Física y Matemáticas Proyecto de práctica: Termómetro digital.
Alumno: Flores Rodríguez Jaziel David. Laboratorio de Física 2.
Profesor: Salvador Tirado Guerra. Grupo: 2IFM1B

## Slide 2: Temperatura.
El concepto de temperatura se origina en las ideas cualitativas de “caliente” y “frío” basadas en nuestro sentido del tacto. Un cuerpo que se siente caliente suele tener una temperatura más alta, que un cuerpo similar que se siente frío. Esto es un tanto vago y los sentidos pueden engañarse. Sin embargo, muchas propiedades de la materia que podemos medir dependen de la temperatura.
La temperatura también se relaciona con la energía cinética de las moléculas de un material. En general, esta relación es muy compleja, por lo que no es un buen punto de partida para definir la temperatura.
Para usar la temperatura como medida de calidez o de frialdad, necesitamos construir una escala de temperatura. Para ello, podemos usar cualquier propiedad medible de un sistema que varíe con su “calidez” o “frialdad”. Estas propiedades nos dan un número que varía con la calidez y la frialdad, así que pueden usarse para hacer un termómetro

## Slide 3: Termómetro y la escala Celsius.
Como la temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de ”calor” la cual es medible mediante un dispositivo llamado termómetro.
El termómetro (del griego θερμός [thermos], «calor», y μέτρον [metron], «medida») es un instrumento de medición de temperatura.
Suponga que marcamos con “0” el nivel del líquido del termómetro a la temperatura de congelación del agua pura, y con “100” el nivel a la temperatura de ebullición, y luego dividimos la distancia entre ambos puntos en cien intervalos iguales llamados grados. El resultado es la escala de temperatura Celsius (antes llamada centígrada). La temperatura en la escala Celsius para un estado más frío que el agua al momento de congelarse es un número negativo. La escala Celsius se usa, tanto en la vida cotidiana como en la ciencia y la industria, en casi todo el mundo.

## Slide 4: ¿Termistor o Termómetro digital?
Termistor: es un dispositivo que varía su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Algunos termómetros hacen uso de circuitos integrados que contienen un termistor, como el LM35.
Termómetro digital: son aquellos que, valiéndose de dispositivos transductores como los mencionados, utilizan luego circuitos electrónicos para convertir en números las pequeñas variaciones de tensión obtenidas, mostrando finalmente la temperatura en un visualizador. Una de sus principales ventajas es que por no utilizar mercurio no contaminan el medio ambiente cuando son desechados.

## Slide 5: Sensor LM35.
El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 ºC. Su rango de medición abarca desde -55 °C hasta 150 °C y opera apartir de 4 V a 30 v. La salida es lineal y cada grado Celsius equivale a 10 mV, por lo tanto:
150 ºC = 1500 Mv y -55 ºC = -550 mV.

## Slide 6: Microcontrolador: El cerebro de nuestro proceso.
Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: unidad centra procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida.
Como es muy frecuente el trabajo con señales analógicas, éstas deben ser convertidas a digital y por ello muchos microcontroladores incorporan un conversor analógico-digital, el cual se utiliza para tomar datos de varias entradas diferentes que se seleccionan mediante un multiplexor. Las resoluciones más frecuentes son 8 y 10 bits, que son suficientes para aplicaciones sencillas.

## Slide 7: ¿Qué hace esto posible?
Se establecerá una referencia positiva a 2,5 voltios el convertidor entregará un resultado binario de 1023 cuando el voltaje a convertir es de 2,5 voltios. Para el caso de este sensor, se verá definido por las siguientes relaciones:
Donde Radc es el resultado binario de la conversión AD. De está ecuación se puede deducir que el voltaje Vadc, leído por el convertidor AD, es:
Trabajando con la relación del sensor que es: 10m voltios por cada grado Celsius, se puede plantear la siguiente ecuación:
1
2
3

## Slide 8: Continuamos…
Donde n es la temperatura en grados Celsius, que está registrando el sensor, de está ecuación se puede deducir que la temperatura n es:
Remplazando la ecuación (2), en (4), se obtiene la siguiente relación:
Está relación debe ser implementada en la conversión AD, en el programa del Microcontrolador.
4

## Slide 9: Resultados obtenidos.
En esa ocasión nos proporcionaron el termómetro calibrado de mercurio en el Laboratorio de Física 1 y cuyos resultados arrojaron que la temperatura ambiente era de 25.5 °C mientras que la de nuestro termómetro digital era de 26.37 °C.
Y así, e termómetro digital tenía un error de 8.7 %.

## Slide 10: Conclusiones
En este proyecto de práctica conseguimos medir la temperatura a partir de las propiedades eléctricas de un semiconductor, el cual, aunque no se arrojó un dato del todo preciso, es bastante aceptable porque se encontró un error del 8.7 %. Notamos que podría ser un poco más precisa la medida usando conectores molex hembra- macho, ya que es considerablemente más precisa la lectura cuando nuestro sensor está correctamente conectado o tiene buen contacto.